Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

remontowych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach ul. Roździeńska  25

Przedmiot zamówienia:

Remont pomieszczeń lekcyjnych i administracyjnych na poziomie parteru.

Zakres robót:

1.Wymiana sufitu podwieszonego w sali nr 28

2.Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w sali nr 28

3.malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem podłoża

4.Wykonanie okładziny ściennej z kamienia naturalnego w sali nr 28

5.Uzupełnienie tynków ścian

6.Na ścianach  należy ułożyć żywiczny tynk mozaikowy w sali nr 20

7. Wymiana posadzki w sali nr 20 z płytek gresowych na wykładzinę PCV

8. Wymiana fug w salach nr 17 i 18

9.Cyklinowanie i malowanie parkietu w sali nr 28

10.Montaż drzwi przesuwnych wraz z ościeżnicą w pomieszczeniu biblioteki

11.Roboty instalacji elektrycznej

12.Roboty wynikłe z przedmiaru robót

Klasyfikacja robót  wg. CPV

45 00-0000-7 roboty budowlane

45-40-000-1 roboty wykończeniowe

45-44-21-00-8 roboty malarskie

45-44-21-90-5 prace dotyczące usuwania warstwy malarskiej

45-41-00-00-4 prace tynkarskie

45-42-11-25-6 instalacja okien z tworzyw sztucznych

45-43-20-00-4 tapetowanie ścian

45-43-21-13-9 roboty parkieciarskie

45-31-00-00-3 instalacje elektryczne

Zakres robót

-Wymiana instalacji przewodowej , tablic bezpiecznikowych , opraw oświetlenia oraz osprzętu

-Sufity malowane farba emulsyjna w kolorze białym.

-Malowanie ścian i ułożenie tynków żywicznych  kolorystyka i faktura do uzgodnienia z administracją szkoły.

- należy ułożyć wykładzinę  obiektową  homogeniczną o grubości minimum 2,00 mm  według ilości podanej w przedmiarze robót. Wykładzina winna być  fabrycznie zabezpieczoną poliuretanem  PUR .Wykładzinę należy wywinąć na wysokość 10 cm  na ściany po uprzednim zamocowaniu listew wyobleniowych.

Kolorystyka do uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika.

-Drzwi przesuwne do zamontowania w bibliotece pełne wraz z ościeżnicą szyldami i zamkiem  w kolorze „sosny”. Przy kalkulowaniu ceny drzwi należy ująć ościeżnicę , skrzydło , zamek i szyldy.

-Na ścianie w sali nr 28 należy ułożyć okładzinę kamienną . Kolorystyka do uzgodnienia z administracją szkoły.

Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i administratorem obiektu.

Wymagania ogólne

a).Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą posiadać aprobaty techniczne ,świadectwa ,deklaracje  zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego , a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem , że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

b).Prace prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych”.

c).Roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami „Prawa Budowlanego „ ,BHP ,p.poż , z uwzględnieniem norm technicznych oraz technologii wykonania robót..

d).Kosztorys ofertowy  sporządzony w oparciu o przedmiar robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny ( w szczególności R, Kp, Zysk) oraz cenę oferty. Zaleca się sporządzenie kosztorysu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz. 867) . Wskazanym jest złożenie kosztorysu w formie uproszczonej, ale dopuszcza się również kosztorys w formie szczegółowej. Kosztorys uproszczony winien zawierać ilości robót i cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, zestawienie materiałów (wraz z cenami) oraz tabelę elementów scalonych (z wyszczególnieniem składników ceny  R, Kp, Zysk).

e). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich                 zgodność z  rozwiązaniami przedstawionymi w przedmiarach robót

f).-Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia ,zdrowia osób zatrudnionych na budowie ,w obrębie placu budowy. Uznaje się wszelkie koszty związane z uzupełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie ,są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

h).Inwestor zabezpiecza bezpłatny dostęp do wody i energii elektrycznej do celów wykonania przedmiotu zamówienia.