Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót

Na wykonanie wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach ul. Brynicy nr 3 oraz ul. Roździeńska nr 25

# I. Przedmiot zamówienia

Remont obejmuje wymianę 7 sztuk okien drewnianych na okna z profili PCV oraz wymianę 4 szt. okien drewnianych skrzynkowych na okna drewniane skrzynkowe.

Wymianę stolarki okiennej należy przeprowadzić z maksymalną starannością i ograniczeniem  uszkodzeń. Należy dostarczyć i zamontować okna  o profilach minimum trzykomorowych  w kolorze białym .

Ościeżnice  i ramki skrzydeł  rozwieralnych  wzmocnione wkładką z blachy stalowej minimum 1,5 mm ,zabezpieczone przed korozją.

Skuteczny system odprowadzania wody z przestrzeni pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą. Okucia obwiedniowe z najazdem skrzydeł rolkowym. Okucia winny posiadać system mikrowentylacji. W .skrzydłach należy zamontować szyby zespolone , jednokomorowe ,współczynnik  przenikania ciepła  U+1,1 W/m2 K Wycena okien winna obejmować zamocowanie podokienników zewnętrznych wraz z kosztami materiałowymi podokienników .Należy uwzględnić:.

parapety zewnętrzne z blachy 0,5 mm malowane proszkowo w kolorze według palety barw RAL nr  8017 . Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego .Ościeża  wewnętrzne  należy pomalować po przygotowaniu podłoża  farbami emulsyjnymi  w kolorze białym .

Przy wymianie okien skrzynkowych należy wymienić deski przy ościeżach zewnętrznych . Deski winny być  impregnowane ciśnieniowo  i malowane drewnochronem w kolorze orzech.

2..Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

3.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

4.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

# 5.Wymagania ogólne

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne ,świadectwa , deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego , a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje  użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem , że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

Inwestor nie wskazuje miejsca składowania gruzu. Oferent winien dołączyć do ofert informację gdzie będzie składowany gruz, kto będzie go przewoził i składował.

Prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

Roboty  należy  prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami” Prawa Budowlanego”, BHP , p.poż , z uwzględnieniem norm technicznych oraz technologii wykonania robót.

Wszystkie wymiary okien wykonawca powinien sprawdzić na budowie przed wykonaniem okien zamiennych

Kosztorys ofertowy  sporządzony w oparciu o przedmiar robót i Specyfikacje   techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny ( w szczególności R, Kp, Zysk) oraz cenę oferty. Zaleca się sporządzenie kosztorysu  na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów  i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz. 867) . Wskazanym jest złożenie kosztorysu  w formie uproszczonej, ale dopuszcza się również kosztorys w formie szczegółowej. Kosztorys uproszczony winien zawierać ilości robót i cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, zestawienie materiałów (wraz z cenami) oraz tabelę elementów scalonych (z wyszczególnieniem składników ceny  R, Kp, Zysk). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich                 zgodność z  rozwiązaniami przedstawionymi w przedmiarach robót.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia ,zdrowia osób zatrudnionych na budowie ,w obrębie placu budowy. Uznaje się wszelkie koszty związane z uzupełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie ,są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

Zespół Szkół Gastronomicznych zabezpiecza dostęp  do wody i energii elektrycznej nieodpłatnie do celów wykonania przedmiotowego zamówienia.